ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na

Przebudowę kolidujących elementów sieci energetycznej w rejonie inwestycji p.n. BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII w WARSZAWIE ul. BRONIEWSKIEGO 48

| Warszawa,9 czerwca 2016r. |
| --- |
| Niniejsze zapytanie ofertowe jest wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). |
| Zamawiający | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie ul. Miodowa 21c 00- 246 Warszawa fax 22 831 95 97 e-mail: chat@chat.edu.pl http://www.chat.edu.pl W imieniu której działa Inwestor Zastępczy: Bud-Invent Sp. z o.o. ul. Nałęczowska 62 lok. 57 02-922 Warszawa fax 22 825 91 37 e-mail: biuro@poczta.budinvent.pl http://www.budinvent.pl |
| Przedmiot zamówienia | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem przebudowę odcinka linii kablowej niskiego napięcia zasilającej pawilon handlowo-usługowy, zlokalizowany przy ulicy Broniewskiego 48 zgodnie z dokumentacją projektową zrealizowaną przez Pracownię Projektową „WASKO” Kraków ul. Bursztynowa 6. ZAKRES ROBÓT: W trakcie realizacji usunięcia kolizji zostaną wykonane następujące roboty elektryczne: Usunięcie kabli zasilających pawilon kabli w rejonie projektowanej mufy przelotowej/ zaznaczonej na rys/ Przycięcie istniejących kabli pozostawiając zapas około 2 m kabla. Połączenie odcinków kabli za pomocą mufy przelotowej Odkopanie i usunięcie zbędnych odcinków kabla Demontaż istniejącego na pawilonie handlowo-usługowym zlokalizowanym przy ulicy Broniewskiego 48 złącza kablowego Z3. STAN ISTNIEJĄCY Na terenie projektowanego budynku Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przy zbiegu ulic Broniewskiego i Duracza znajduje się pawilon Handlowo-Usługowy przeznaczony do rozbiórki. Pawilon ten jest podłączony do sieci niskiego napięcia RWE Stoen dwoma kablami typu YAKY 4x95mm2/1kV wprowadzonymi do złącza kablowego Z3. Stan istniejący został przedstawiony na dołączonej do dokumentacji inwentaryzacji sieci. STAN PROJEKTOWY Ponieważ projektowany budynek zostanie zasilony z nowej stacji transformatorowej RWE Stoen – stanowiącej przedmiot oddzielnego opracowania, a istniejąca linia n. n. jest zbędna i koliduje z projektowanym budynkiem, projektuje się połączenie kabli zasilających pawilon za pomocą mufy kablowej przelotowej zlokalizowanej w miejscu niekolidującym z projektowaną infrastrukturą nad i podziemną. Powoduje to w skrócenie pierścienia n. N o około 54m /2x27m/. Zdemontowane również zostanie złącze kablowe pawilonu. WYKONANIE ROBÓT Całość robót należy wykonać na podstawie dopuszczanie wystawionego przez RWE Stoen Operator zgodnie z regulaminem i wszelkimi postanowieniami zawartymi w umowie o usunięciu kolizji. Na trasie kabli zasilających pawilon handlowy należy wykonać przekop kontrolny w celu ustalenia lokalizacji kabli i ich identyfikacji. Przekop należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz zasad wykonywania robót w pobliżu urządzeń elektrycznych pod napięciem. Po dokonaniu identyfikacji powiększyć wykop wzdłuż trasy w kierunku pawilonu na długości około 5 m od miejsca montażu mufy. Po podłączeniu przez RWE kolidujących kabli spod napięcia, kable należy przeciąć pozostawiając zapas niezbędny do wykonania mufy oraz dodatkowo około 2 m przed mufą. W trakcie wykonywania połączeń w mufie należy zwrócić szczególną uwagę na kolejność faz. Należy je określić na podstawie połączeń w złączu kablowym pawilonu. Mufę należy stosować zgodnie ze standaryzacją RWE Stoen dla kabli aluminiowych o przekroju 70-120mm2. Po odbiorze mufy przez Inspektora RWE wykop zasypać zgodnie z zasadami określonymi przez normę SEP. Położenie mufy zwymiarować na planie, przyjmując jako punkt odniesienia charakterystyczne miejsca trasy, a w dalszej kolejności obiekty kubaturowe. Istniejące złącze kablowe na pawilonie zdemontować. Demontaż przeprowadzić w sposób zapewniający możliwość jego ponownego użycia przez RWE. Pozostałe odcinki kabli zasilających odkopać i wyciągnąć z wykopu. Zagospodarowanie zdemontowanych urządzeń uzgodnić z RWE /jeżeli stosowany zapis nie znajdzie się w umowie o usunięcie kolizji/. Po wykonaniu prac należy odtworzyć teren należący do SM DOMHUT do staniu pierwotnego. Szczegółowy zakres prac przedstawia dokumentacja techniczna oraz przedstawiony kosztorys nakładczy. Termin wykonania zamówienia – 21 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi za wady na okres 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawiera wzór umowy (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). |
| Kryterium oceny | 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 60 dni, licząc od wymaganego przez Zamawiającego terminu złożenia oferty. Oferta niezgodna z treścią niniejszego Ogłoszenia zostanie odrzucona. Oferta dotyczy całego przedmiotu zamówienia, oferty częściowe zostaną odrzucone. 3. Przy wyborze oferty będzie brana pod uwagę: a) Cena brutto: - oferta z najniższą ceną brutto otrzymuje 100 pkt - pozostałe oferty otrzymają punkty wg formuły: Cc= najniższa cena brutto/ cena oferowana brutto x 100 pkt z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem reguł matematycznych. O wyborze zadecyduje największa liczba punktów. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Jeżeli zostaną złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie Zamawiający unieważni zapytanie ofertowe. |
| Miejsce składania ofert: | W formie pisemnej w sekretariacie Inwestora Zastępczego ul. Nałęczowska 62 lok. 57 02-922 Warszawa z podaniem na kopercie nazwy zadania inwestycyjnego. |
| Forma złożenia ofert | Oferta powinna zostać sporządzona zgodnie z wzorem formularza ofertowego (Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego). 1 a) Sposób obliczenia ceny: Cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszystkie koszty i obciążenia jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia a także zysk. Wykonawca podaje w formularzu ofertowym cenę netto, podatek VAT oraz łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do złożenia oferty. Do oferty należy dołączyć: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2) pełnomocnictwo (o ile oferta będzie podpisana przez osobę nie ujawnioną w dokumentach rejestrowych); pełnomocnictwo Wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) Oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 2. Oświadczenie Wykonawca składa w oryginale. |
| Termin złożenia ofert | Termin złożenia ofert: 14.06.2016r. do godziny 12:00 Decyduje data i godzina wpływu oferty do Inwestora Zastępczego, Oferty złożone po terminie podanym w pkt.1 nie będą rozpatrywane. |
| Informacje dodatkowe | Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści zapytania ofertowego. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W sprawach merytorycznych odpowiedzi udzielane są tylko na pytania zadane droga e-mailową lub za pomocą faxu. |

Załączniki:

- Wzór formularza ofertowego (Załącznik nr 1);

- Wzór oświadczenia (Załącznik nr 2);

- Wzór umowy (Załącznik nr 3)

- Kosztorys Ofertowy ( Załącznik nr 4)

- Dokumentacja techniczna ( Załącznik nr 5)